Utgave 2024

# Lister Biokompost

#### med kort ettermodningstid

## VAREDEKLARASJON

### VARETYPE

Kompost

SAMMENSETNING

Kompost av matavfall og papir fra Agder og Sør-Rogaland.

ANALYSEVERDIER

|  | Benevning | Verdi | Variasjon |
| --- | --- | --- | --- |
| Surhetsgrad Tørrstoff Totalt organisk karbon C/N-forhold Totalt-N (Kjeldahl) NH4-N NO3-N Svovel Fosfor Kalium Magnesium Kalsium Kobber Sink Krom Nikkel Bly Kadmium Kvikksølv Parasittegg Salmonella TBK / E.coli | pH % % av TS % av TS ” ” ” ” mg/kg TS ” ” ” ” ” ” Per g TS ” ” | 7,3 60 32 16 1,9 0,3 0,43 0,118 4,15 83 230 11 4,75 22 0,22 0,018 Ikke påvist Ikke påvist 230 | 6,0-8,5 40-70 30-50 10-25 1,0-3,0 0,2-0,6 0,3-0,9 0,08-0,3 2-8 60-140 180-320 5-20 3-9 6-30 0,2-0,5 0,02-0,07 20-2500 |

LEVERINGSMÅTE

Leveres i bulk, veid i tonn. Volumvekt ca. 0,6 kg/liter (variasjon 0,4-0,8).

FRAMSTILLINGSMETODE

Avfallet kvernes, komposteres i reaktoranlegg, der temperaturen holder 70 – 80 ° C i 5-6 døgn, i silo under aerobe forhold (med lufttilgang). Siktes etter 2 uker, (sikt 5 mm), og etterpå komposteres i ranker utendørs med luftinnblåsing og omsnuing (temp. 50-70°C) i ca. 2 mnd. Produksjonen er underlagt en egen internkontroll som skal sikre at biokomposten blir hygienisert og stabilisert. Biokomposten inneholder ikke spiredyktige ugrasfrø.

PRODUSENT

#### IRS Miljø IKS, Erikstemmen 10, 4404 Flekkefjord

Tlf. 38 32 60 80, Epost:post@erikstemmen.no

|Lister Biokompost er registrert hos Landbrukstilsynet. Reg.nr.: 3051

KVALITETSKLASSE

Tilfredsstiller kvalitetsklasse I

Kan nyttes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.

På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat- eller fôrvekster kan det legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet. Brukt til toppdekke på avfallsfyllinger skal dekksjiktet være maksimalt 15 cm.

## BRUKSVEILEDNING

JORDFORBEDRENDE VIRKNING

Tilførsel av kompost gir en bedre og mer stabil jordstruktur. Dette gjør jorda mer motstandsdyktig mot erosjon og mekaniske skader. Det organiske materialet gir jorda større evne til å holde på vann, økt evne til å holde på næringsstoffer, økt innhold av mikronæringsstoffer og økt mikroliv i jorda. En positiv effekt av en mer allsidig mikrofauna er økt motstandsevne mot plantesykdommer.

Egner seg best som jordforbedringsmiddel ved innblanding i stedegen mineraljord.

BRUK I GRØNTOMRÅDER UTEN MAT- ELLER FÔRPRODUKSJON

Når komposten brukes i grøntarealer, kan den legges ut i et lag på maksimalt 5 cm tykkelse i løpet av en 10 års periode. Komposten skal blandes inn i de stedegne massene.

Biokomposten inneholder kalk og næringsstoffer, slik at bruk av kalk og tilleggsgjødsling vil være unødvendig i etableringsåret.

Det er fortsatt stor mikrobiologisk aktivitet i biokomposten. Det bør derfor gå ca. 6 – 8 uker før såing og planting. Ved lagring i haug kan det oppstå et betydelig kortvarig luktutslipp i forbindelse med håndtering av massene.

Det anbefales å være varsom med bruk i umiddelbar nærhet av bebyggelse, brønner og vannkilder som anvendes til drikkevann.

TIL BRUK I LANDBRUKET OG PRIVATE HAGER DER MAT- ELLER FÔRPRODUKSJON KAN FOREKOMME

Det kan brukes 4 tonn tørrstoff pr. dekar i løpet av en 10 års periode. Dette tilsvarer 6,7 tonn eller ca. 11 m³ biokompost pr. dekar.

På grunn av kort ettermodningstid er det stor mikrobiologisk aktivitet i komposten. Etter at komposten er blandet inn i stedegne masser bør det derfor gå ca. 4 – 6 uker før såing og planting.

Biokompost kan brukes til alle vanlige vekster. Men da komposten inneholder kalk og holder noe høg pH, bør en være forsiktig med bruk til surjordsplanter som azalea og rododendron. Til disse bør man sikre at plantehullet og området rundt tilføres en sur skogsjord.

BRUKSBEGRENSING

Må ikke brukes overflatespredd på eng og beite.

Varedeklarasjonen oppdateres minst 1 gang pr. år.